## Slide 1
October, 2026
NXP S32K3xx ADC
David Kang

## Slide 2: 목차
ADC 개요 및 주요 사양
  아날로그-디지털 변환 목적 및 차량용 응용
  SAR ADC의 특징
  주요 기본 개념 및 데이터 정렬
  특징
ADC 동작 원리 및 변환 시간
  변환 단계별 동작 흐름
  ADC 클럭, 충전 시간 및 정확도 관계
  디지털 코드 <-> 입력 전압 변환식 및 계산 예제
측정 오차와 정확도 개선
  Static/DC 측정 오차의 정의
  정확도 개선을 위한 HW/SW 기법
변환 설정, 트리거 및 데이터 처리 흐름
  변환 모드 및 트리거 구성
  TRGMUX와 BCTU 라우팅 블록
  전주기 자동화 파이프라인 및 안전 기능

## Slide 3: 1. ADC 개요 및 주요 사양
a. 아날로그-디지털 변환 목적 및 차량용 응용
  변환 목적
    연속적인 아날로그 물리량(전압, 전류, 온도)을 이산적인 디지털 코드로 변환하여 MCU 제어 알고리즘에 사용
  차량용 대표 응용 분야
    배터리 전압 모니터링 : 12V/24V VBAT 전압 센싱
    차량용 센서 입력 : 스로틀/페달 위치 센서(TPS), 냉각수/오일 온도 센서(NTC) 신호 취득
    모터 제어(Inverter) : PWM 주기에 동기화된 상전류 피드백 (eMIOS/BCTU 연동 동기 샘플링)
  입력 허용 범위 vs 절대 최대 정격 (Absolute Maximum Rating)
    동작 허용 입력 범위 : Vrefl <= Vin <= Vrefh (일반적으로 0 ~ 3.3V or 5V)
    절대 최대 정격 : MCU 핀 파괴를 방지하는 전기적 한계치 (예: -0.3V ~ Vdd + 0.3V)입니다.

## Slide 4: 1. ADC 개요 및 주요 사양
b. SAR ADC의 특징 (Successive Approximation Register)
  이분 탐색(Binary Search) 알고리즘 : 내부 CDAC(Capacitive DAC)와 비교기를 사용해 MSB 부터 LSB 까지 1bit씩 순차적으로 결정합니다.
  소형 칩 면적 대비 빠른 변환 속도와 높은 정밀도를 제공하여 자동차 제어기에 최적화 되어 있습니다.

## Slide 5: 1. ADC 개요 및 주요 사양
c. 주요 기본 개념 및 데이터 정렬
  분해능 (N) : 아날로그 범위를 나눌 단계 수 (2^N). 설정 비트 (RESN) 에 따라 14, 12, 10, 8-bit로 설정이 가능합니다.
  기준전압 (Vref) : Vref = VrefH – VrefL
  LSB(Least Significant Bit) : 1LSB = Vref/2^N (변환가능한 최소 전압 단위)
  변환 분해능 vs 결과 레지스터 폭/정렬
    S32K3xx 하드웨어 코어는 15-bit Native Resolution을 갖습니다.
    RESN 비트 설정을 통해 변환 단계를 14, 12, 10, 8-bit로 축소하면 SAR 탐색 단계가 줄어들어 변환속도가 향상됩니다.
    설정한 변환 분해능과 관계없이, 결과 데이터는 결과 레지스터(CDATA)에 항상 15-bit 데이터 폭으로 저장됩니다.
    MCR[WLSIDE] 설정을 통해 결과 데이터를 우측 정렬 또는 좌측 정렬로 지정할 수 있습니다.

## Slide 6: 1. ADC 개요 및 주요 사양
d. 특징
  15-bit Native SAR ADC 구조, 15-bit Register Format
  BCTU/TRGMUX 트리거 인터페이스
  Analog Watchdog
  Self-Test

## Slide 7: 2. ADC 동작 원리 및 변환 시간
  a. 변환 단계별 동작 흐름
  입력 선택 (Input Mux)
    다기능 핀 중 변환 대상 채널을 내부 아날로그 버스에 연결
  샘플링 단계 (Sampling Phase)
    내부 샘플링 스위치(Rsh)가 닫히며 외부 신호가 내부 샘플링 커패시터(Csh)에 전하 상태로 충전됩니다.
  샘플 & 홀드 (Sample & Hold)
    스위치가 열리며 커패시터 전압 Vcsh를 고정(Hold) 시킵니다.
  SAR 비교 및 비트 결정 (Conversion Phase)
    비교기(Comparator)가 Vcsh와 CDAC 출력 전압(Vdac)를 비교합니다.
    SAR 로직이 MSB부터 시작하여 Vin > Vdac 이면 해당 비트를 1로 유지, 작으면 0으로 클리어 하며 LSB까지 차례로 확정합니다. (1bit 당 4AD_CLK 소모)
  결과 저장 (Result Latch)
    확정된 15-bit 결과 코드가 해당 채널 전용 Data Register(CDAT) 에 저장됩니다.

## Slide 8: 2. ADC 동작 원리 및 변환 시간
  b. ADC 클럭, 충전 시간 및 정확도 관계
  변환 시간 산출식
    (PST: Pre-Sample, ST: Sample Time(기본 22주기), CT: Compare Time(비트당 4주기), DP: Data Processing(2주기), TPT: Trigger Processing(2주기))
  입력 소스 저항(Rs)과 샘플링 커패시터(Csh)의 충전 관계
    RC 시상수
    외부 소스 저항 Rs가 클수록 Csh의 전하 충전 시간이 늘어납니다. 설정된 샘플링 시간(ST)이 충전완료 시간보다 짧으면 실제 전압보다 다르게 측정되는 오차가 발생합니다.
    속도 vs 정확도 Trade-off : ADC 클럭()을 허용치 이상으로 올리거나 샘플링 시간을 과도하게 줄이면, 내부 회로의 정착·변환 시간이 부족해 측정 오차가 증가하고 정확도가 저하될 수 있습니다.

## Slide 9: 2. ADC 동작 원리 및 변환 시간
  c. 디지털 코드 <-> 입력 전압 변환식 및 계산 예제
  이상적 변환 기본 식 (Ideal Transfer Function)
  이상적 변환 기본 식 (Ideal Transfer Function)
    조건 : VrefH = 5.0V , VrefL = 0V(Vref = 5.0V) , 설정 분해능 N = 12-bit (2^12 = 4096)
    결과 읽기 : 레지스터에서 읽은 값이 2048 인 경우
    참고 (15-bit Native 포맷 주의): WLSIDE=0 (Right-aligned) 모드에서 전압 환산 시 읽은 결과의 코드 스케일을 확인해야 합니다. 12-bit로 정규화된 값에는 4096을, 15-bit 스케일의 값에는 32768을 분모로 사용합니다.

## Slide 10: 3. 측정 오차와 정확도 개선
  a. static/DC 측정 오차의 정의 - 1
  양자화 오차 (Quantization Error)
    연속 아날로그 신호를 이산 코드로 변환할 때 발생하는 본질적 오차 (+-0.5 LSB)
  Offset Error
    첫 번째 이상적 코드 전환점(0.5LSB)과 실제 전환점 간의 편차
  Gain Error
    Offset 보정 후, 마지막 코드 전환점 기울기의 편차

## Slide 11: 3. 측정 오차와 정확도 개선
  a. static/DC 측정 오차의 정의 - 2
  DNL (Differential Non-Linearity)
    실제 코드 폭과 이상적인 1LSB 폭과의 차이
      DNL = -1.0 LSB : 해당 코드가 나타나지 않는 Missing Code 발생
      DNL > 1.0 LSB : 전압이 상승하는데 코드가 감소하는 비단조성(Non-monotonicity) 발생가능성
  INL(Integral Non-Linearity)
    DNL의 누적합으로 전체 직선성 이탈 정도
  TUE (Total Unadjusted Error)
    Offset, Gain, DNL, INL, 양자화 오차가 종합 작용된 실제 측정 오차 지표
  분해능이 높아도 정밀도가 낮은 이유
    분해능이 높더라도 INL이 수 LSB이면, 작은 코드 간격에 비해 절대 측정 오차가 클 수 있습니다. 하위 비트의 안정성은 노이즈·반복성 평가로 별도 확인해야 합니다.

## Slide 12: 3. 측정 오차와 정확도 개선
  b. 정확도 개선을 위한 HW/SW 기법 - 1
  Self-Calibration (자체 캘리브레이션)
    목적 : 칩 제조 시 발생하는 내부 CDAC 커패시터 뱅크의 편차를 보정합니다.
    최적 수행 조건 : ADC 클럭 , Averaging 32회 설정(AN12217 권장조건), 모든 디지털 I/O 스위칭을 정지한 Silent 상태에서 수행
  전원 품질 및 I/O Crosstalk 저감
    VrefH 전원 리플/노이즈가 오차로 직결되므로 디커플링 캐패시터 배치 필수
    아날로그 입력 트레이스 양옆에 Analog Ground 패턴(Ground Guard)을 배치하여 디지털 I/O 스위칭과의 용량성 결합(Crosstalk) 저감

## Slide 13: 3. 측정 오차와 정확도 개선
  b. 정확도 개선을 위한 HW/SW 기법 - 2
  소스 저항 맞춤 샘플링 타임 설정
    소스 임피던스가 높을 경우 CTR0[INPSAMP] 레지스터를 설정하여 샘플링 위상 주기를 연장합니다.
  Hardware Averaging 및 비선형 보정
    최대 32개 샘플을 내부 하드웨어에서 자동 평균 내어 무작위 노이즈 감쇄
    구간별 다중 포인트 보정(Piece-wise linear interpolation) 적용
  Bandgap을 이용한 Vref 모니터링
    내부 Bandgap 채널(Channel 48)을 periodic 변환하여 실시간 Vref 역산

## Slide 14: 4. 변환 설정, 트리거 및 데이터 처리 흐름
  a. 변환 모드 및 트리거 구성
  Normal Conversion vs Injected Conversion
    Normal : 일반 센서 모니터링 체인 변환 (One-Shot or Continuous scan)
    Injected : Normal 변환 진행 중 긴급 트리거(모터 OverCurrent 등) 발생 시 진행 중인 변환을 즉시 중단하고 우선 변환 후 Normal 모드로 복귀
  Software Trigger vs Hardware Trigger
    Software : CPU가 레지스터 (NSTART / JSTART)를 제어하여 개시
    Hardware : 외부 핀, 타이머 이벤트로 개시
    *NSTART : Normal Start , JSTART : Injected Start

## Slide 15: 4. 변환 설정, 트리거 및 데이터 처리 흐름
  b. TRGMUX와 BCTU 라우팅 블록
  TRGMUX
    범용 peripheral 트리거 신호를 ADC 트리거 입력으로 라우팅
  BCTU (Body Cross-triggering Unit)
    타이머(eMIOS 등) 이벤트 발생 시 ADC에 채널 번호와 트리거 명령을 하향 전달하고, 변환 완료 결과(15-bit)를 수신하는 전용 하드웨어 인터페이스
  DMA 요청 주체 및 저장 위치 경로 구분
    ADC 직접 DMA 읽기 : ADC 모듈이 변환 완료 후 직접 DMA Request를 발생시켜 ADCx_CDR 레지스터에서 SRAM으로 전송
    BCTU 통합 DMA 읽기 : BCTU가 ADC 결과를 수신하여 BCTU_ADCxDR 레지스터에 저장 후 BCTU 모듈이 DMA Request를 발생시켜 SRAM 전송

## Slide 16: 4. 변환 설정, 트리거 및 데이터 처리 흐름
  c. 전 주기 자동화 파이프라인 및 안전 기능
  파이프라인 흐름
    타이머 이벤트 (eMIOS/PIT) -> BCTU 라우팅 -> ADC 변환 -> DMA SRAM 전송 -> 버퍼 완료 IRQ -> CPU Callback
  채널 완료(EOC) vs 체인 완료 (ECH/JECH)
    EOC : 단일 채널 완료
    ECH/JECH : 체인 그룹 전체 완료 시
  Analog Watchdog
    변환 데이터가 Threshold 범위를 벗어나면 즉시 인터럽트 발생
  Self-Test
    가동 중 Supply(Algorithm S) 및 Capacitive matrix(Algorithm C) 건전성을 하드웨어 진단

## Slide 17: Thank You!